## Slide 1
基本論理回路
論理ゲート : ANDゲート , ORゲート , NOTゲート
作成：斉藤

## Slide 2
Index
・論理ゲートとは、その種類について
・ANDゲート(論理積)
・ORゲート(論理和)
・NOTゲート(論理否定)
・まとめ
Pages：2
: P3
: P4
: P5
: P6
: P7

## Slide 3
論理ゲートとは
低い電圧(L)と高い電圧(H)の2種類の
信号電圧しか扱わない「論理回路」の中で、
2入力または1入力で1出力の物を指します。
一般的には、AND回路、OR回路、NOT回路が、
基本論理ゲートと呼ばれる事が多いです。
入力(A) | 入力(B) | 出力(Y)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
ANDゲートの真理値表
Pages：3
ANDゲート
NOTゲート
ORゲート
Notes: 論理ゲートとは、
低い電圧(L)と高い電圧(H)の2種類の
信号電圧しか扱わない「論理回路」の中で、
2入力または1入力で1出力の物を指します。
一般的には、NOT回路、AND回路、OR回路が、
基本論理ゲートと呼ばれる事が多いです。
いろいろと説明しましたが、要するに１つまたは2つの２種類の
入力信号を様々な方法で演算して１つの出力を出すということです。
入力の中身が0か１で、その１つまたは２つの入力から
それぞれのルールにのっとって0か1かの出力をすることです。
ここでいうルールというのはAND回路、OR回路、NOT回路という３つの演算の方法のことを指します。
例としてANDゲートの表を出してみました。
この場合、どちらも入力A,Bが1の場合に１の出力をしています。
このように複数のゲートで様々なルールがあるのでそのルールについて説明していきいます。

## Slide 4
ANDゲート(論理積)
ANDゲートは論理積という別名があります。
この時の出力(Y)は
論理式：
入力(A) | 入力(B) | 出力(Y)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
ANDゲートの真理値表
ANDゲート(論理積)
Y = A ・ B
であらわすことができる。
つまり、、
何かが0 ⇔ 0
すべて1 ⇔ 1
Pages：4

## Slide 5
ORゲート(論理和)
ORゲートは論理和という別名があります。
この時の出力(Y)は
論理式：
入力(A) | 入力(B) | 出力(Y)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
ORゲートの真理値表
ORゲート(論理和)
Y = A + B (max = 1)
であらわすことができる。
つまり、、
何かが1 ⇔ 1
すべて0 ⇔ 0
Pages：5

## Slide 6
NOTゲート(論理否定)
NOTゲートは論理否定という別名があります。
ほかのゲートとは異なり、１入力１出力です。
この時の出力(Y)は
論理式：
入力(A) | 出力(Y)
0 | 1
1 | 0
NOTゲートの真理値表
NOTゲート(論理否定)
Y =
であらわすことができる。
つまり、、
1 ⇔ 0
0 ⇔ 1
Pages：6

## Slide 7
論理ゲートまとめ
Pages：7
Y =
Y = A ・ B
Y = A + B (max = 1)
ANDゲート
ORゲート
NOTゲート
= 論理積
= 論理和
= 論理否定
Notes: これだけ覚えておけば大丈夫。
NOTゲートのみ入力が1つです。